## Slide 1
Resiliencia Sísmica
Un objetivo de la Ingeniería Estructural Chilena
René Lagos C., Ingeniero Civil

## Slide 2
Boroschek 2016, basado en Tavera et al IGP 2007
Fecha |  | Magnitud | Ubicación Aprox.
1570 | Feb.8 | 8 - 8 1/2 | Concepcion
1575 | Dec. 16 | 8 1/2 | Valdivia
1604 | Nov.24 | 8 1/2 | North de Arica
1647 | May. 13 | 8 1/2 | Valparaiso
1657 | Mar. 15 | 8 | Concepcion
1730 | Jul. 8 | 8.8 | Valparaiso
1737 | Dec. 24 | 7 1/2 - 8 | Valdivia
1751 | May. 25 | 8 1/2 | Concepcion
1796 | Mar. 30 | 7 1/2 - 8 | Copiapo
1819 | Apr. 3-11 | 8.3 | Copiapo (3 EQ}
1822 | Nov. 19 | 8 1/2 | Valparaiso
1835 | Feb.20 | 8 - 8 1/2 | Concepcion
1837 | Nov.7 | 8 | Valdivia
1868 | Aug.13 | 8 1/2 | Arica
1877 | May.9 | 8 | lquique
1880 | Aug. 15 | 7 1/2 - 8 | Illapel
1906 | Aug.16 | 7.9 | Valparaiso
1922 | Nov.10 | 8.4 | Vallenar
1928 | Dec. 1 | 8.4 | Talca
1939 | Jan.24 | 8 - 8.3 | Chillan
1943 | Abr. 6 | 8.3 | Illapel
1950 | Dec. 9 | 8 | Calama
1960 | May. 22 | 9.5 | Sur de Chile
1966 | Dec. 28 | 8.1 | Taltal
1985 | Mar. 3 | 8 | Zona Central
1995 | Jul. 30 | 8 | Antofagasta
2001 | Jun.23 | 8.4 | South Peru
2005 | Jun.13 | 7.8 | Tarapaca
2010 | Feb.27 | 8.8 | Center-South
2014 | Apr. 1 | 8.2 | Iquique
2015 | Sep. 16 | 8.3 | Canela Baja
Boroschek 2016, modificado de Lomnitz
Grandes Terremotos en la historia de Chile (1570 – 2017)
Siglo XX
Siglo XXI
31 Terremotos en ~ 450 años

## Slide 3
Boroschek 2016, based on Tavera et al IGP 2007
Fecha |  | Magnitud | Ubicación Aprox.
1570 | Feb.8 | 8 - 8 1/2 | Concepcion
1575 | Dec. 16 | 8 1/2 | Valdivia
1604 | Nov.24 | 8 1/2 | North de Arica
1647 | May. 13 | 8 1/2 | Valparaiso
1657 | Mar. 15 | 8 | Concepcion
1730 | Jul. 8 | 8.8 | Valparaiso
1737 | Dec. 24 | 7 1/2 - 8 | Valdivia
1751 | May. 25 | 8 1/2 | Concepcion
1796 | Mar. 30 | 7 1/2 - 8 | Copiapo
1819 | Apr. 3-11 | 8.3 | Copiapo (3 EQ}
1822 | Nov. 19 | 8 1/2 | Valparaiso
1835 | Feb.20 | 8 - 8 1/2 | Concepcion
1837 | Nov.7 | 8 | Valdivia
1868 | Aug.13 | 8 1/2 | Arica
1877 | May.9 | 8 | lquique
1880 | Aug. 15 | 7 1/2 - 8 | Illapel
1906 | Aug.16 | 7.9 | Valparaiso
1922 | Nov.10 | 8.4 | Vallenar
1928 | Dec. 1 | 8.4 | Talca
1939 | Jan.24 | 8 - 8.3 | Chillan
1943 | Abr. 6 | 8.3 | Illapel
1950 | Dec. 9 | 8 | Calama
1960 | May. 22 | 9.5 | Sur de Chile
1966 | Dec. 28 | 8.1 | Taltal
1985 | Mar. 3 | 8 | Zona Central
1995 | Jul. 30 | 8 | Antofagasta
2001 | Jun.23 | 8.4 | South Peru
2005 | Jun.13 | 7.8 | Tarapaca
2010 | Feb.27 | 8.8 | Center-South
2014 | Apr. 1 | 8.2 | Iquique
2015 | Sep. 16 | 8.3 | Canela Baja
Boroschek 2016, modified from Lomnitz
Grandes Terremotos en la historia de Chile (1570 – 2017)
Siglo XX
Siglo XXI
31 Terremotos en ~ 450 años
Últimos 100 años
14 Terremotos → 1 / 7 años

## Slide 4
Por esta razón:
La práctica Chilena ha asumido que todo edificio se verá sometido al Sismo de Diseño (DE)a lo menos una ves en su vida.
Por esta razón el objetivo de diseño debe ser de Ocupación Inmediata para el terremoto de
Edificios Resilientes

## Slide 5
Resiliencia es la capacidad de recuperarse y volver a funcionamiento normal luego de un evento adverso.
Resiliencia y Desempeño Sísmico

## Slide 6
Resiliencia es la capacidad de recuperarse y volver a funcionamiento normal luego de un evento adverso.
Resiliencia y Desempeño Sísmico

## Slide 7
Resiliencia es la capacidad de recuperarse y volver a funcionamiento normal luego de un evento adverso.
Estrategias usuales en el diseño sísmico de edificios:
SLE → Evitar daño
DE → Permitir daño reparable
MCE → Evitar colapso
Resiliencia y Desempeño Sísmico

## Slide 8
Resiliencia es la capacidad de recuperarse y volver a funcionamiento normal luego de un evento adverso.
Estrategias usuales en el diseño sísmico de edificios:
SLE → Evitar daño
DE → Permitir daño reparable
MCE → Evitar colapso
Resiliencia y Desempeño Sísmico

## Slide 9
Resiliencia es la capacidad de recuperarse y volver a funcionamiento normal luego de un evento adverso.
Estrategias usuales en el diseño sísmico de edificios:
SLE → Evitar daño
DE → Permitir daño reparable
MCE → Evitar colapso
Resiliencia y Desempeño Sísmico
Proteger la Vida

## Slide 10
Resiliencia es la capacidad de recuperarse y volver a funcionamiento normal luego de un evento adverso.
Estrategias usuales en el diseño sísmico de edificios:
SLE → Evitar daño
DE → Permitir daño reparable
MCE → Evitar colapso
Mantener la Funcionalidad y Proteger la Vida son problemas diferentes que requieren soluciones diferentes!
Resiliencia y Desempeño Sísmico
¡Dos desafíos diferentes!

## Slide 11
Desafío 1: Resiliencia
Limitar Daño ↔ Reduciendo la demanda de desplazamientos
Solución:
Proveer Rigidez y Redundancia ↔ Práctica Chilena
Resiliencia y Desempeño Sísmico

## Slide 12
Desafío 1: Resiliencia
Limitar Daño ↔ Reduciendo la demanda de desplazamientos
Solución:
Proveer Rigidez y Redundancia ↔ Práctica Chilena
Desafío 2: Proteger la Vida
Prevenir el Colapso ↔ Disipando energía por medio daño, controlando la secuencia en que este ocurre.
Solución:
Diseño por Capacidad + Proveyendo Ductilidad ↔ Práctica USA y NZ
Resiliencia y Desempeño Sísmico

## Slide 13
Nivel de Desempeño Sísmico
Parámetros frecuentemente usados para controlar daño estructural:
  A Nivel Global
  du / ho = deriva de techo
  A Nivel de Componentes
  ϕu = demanda de curvatura
  Deformaciones unitarias εc εs
εs
εc
(+)
(-)
fu
c

## Slide 14
Nivel de Desempeño Sísmico
Parámetros frecuentemente usados para controlar daño estructural:
  A Nivel Global
  du / ho = deriva de techo
  A Nivel de Componentes
  ϕu = demanda de curvatura
  Deformaciones unitarias εc εs
εs
εc
(+)
(-)
fu
c

## Slide 15
(du / Ho) = α (T / Ho )
du = α T ≤ α Td
δu
Ho
La Norma define:
(du / Ho)
Índice de Desempeño
Y · X = α
Nivel de Desempeño Sísmico Global

## Slide 16
Imagen cortesía de Mario E. Rodriguez (2017)
Índice de Daño: Id
Índice de Daño propuesto por:
Mario E. Rodríguez 2014
Esta basado en la energía histerética disipada por un modelo inelástico de 1 grado de libertad.
Se calcularon Espectros de Daño para diferentes sistemas estructurales sismo resistentes:
Edificios de pórticos (< H/T)
Edificios de muros (> H/T)
Id = 0 → permanecen elásticos
Id ≥ 1 → potencial de colapso
Nivel de Desempeño Sísmico Global

## Slide 17
Índice de Daño Id
Índice de Desempeño du /H0
Parámetros relevantes:
Rigidez = H/T
Periodo Natural = T
Ductilidad ↔
Amortiguamiento
Nivel de Desempeño Sísmico Global

## Slide 18
Índice de Daño Id
Parámetros relevantes:
Rigidez = H/T
Periodo Natural = T
Ductilidad ↔
Amortiguamiento
En Edificios Convencionales
La estrategia mas eficiente es aumentar la rigidez (H/T)
Aumentar el periodo T no garantiza reducir daño (di/hi)
Nivel de Desempeño Sísmico Global
En Edificios con Sistemas de Protección Sísmica
Aumentar el periodo T con aislación basal → reduce daño (di/hi)
Aumentar amortiguamiento con disipadores → reduce daño (di/hi)

## Slide 19
● 2622 Edifs. pre-2010: Datos - T. Guendelman
● 198 Edifs. post-2010: Datos - Rene Lagos Engineers
Índice de Desempeño de 2622 + 198 edificios Chilenos
H0 = altura del edificio sobre nivel calle
T = primer periodo natural traslacional (secciones brutas).
Nivel de Desempeño Sísmico Global
Desplazamiento Relativo de Techo: du ↔ DS61
← 88% con drift ≤ 0.005
← 54% con drift ≤ 0.002
Edificios pre-2010

## Slide 20
Nivel de Desempeño Sísmico
Parámetros frecuentemente usados para controlar daño estructural:
  A Nivel Global
  du / hw = deriva de techo
  A Nivel de Componentes
  ϕu = demanda de curvatura
  Deformaciones unitarias εc εs
εs
εc
(+)
(-)
fu
c
Son necesarios modelos de análisis no-lineales

## Slide 21
Diseño Sísmico por Desempeño en U.S.A.
TBI Guidelines - 2017 Los Angeles TBSDC - 2017

## Slide 22
Diseño Sísmico por Desempeño en Chile
Achisina - AICE - ICH- 2017 Los Angeles TBSDC-2011

## Slide 23
DE
MCER
SLE
PBSD USA Practice
Diseño Sísmico por Desempeño
Práctica en USA: TBI Guidelines y Los Angeles TBSDC

## Slide 24
DE
SLE
PBSD USA Practice
MCER
Estados Limites
Diseño Sísmico por Desempeño
Práctica en USA: TBI Guidelines y Los Angeles TBSDC

## Slide 25
SLE
DE
MCE
2010 EQ Mw 8.8
PBSD Chilean Practice
Estados Limites
Diseño Sísmico por Desempeño
Objetivos Práctica Chilena: ACHISINA - AICE - ICH

## Slide 26
Performance Level | Reference Earthquake | Ground Motion Level | Type of Analysis | Type of Mathematical Model | Material Reduction Factors (f) | Material Strength
Immediate Occupancy | 1985 - Mw 8.0 2010 - Mw 8.8 2014 - Mw 8.2 2015 - Mw 8.3 | DE* or 475 years | Nonlinear Dynamic Procedure | Three dimensional | 1.0 | Expected properties are used throughout
Collapse Prevention | ? (1960 Mw 9.5) | MCE = 1.3 DE or 950 years or droof = 1.4 dDE | Nonlinear Dynamic/Static Procedure | Three dimensional | 1.0 | 
(*) Deterministic - Defined as the Elastic Displacement Spectrum in DS61 - 2011 Chilean Code |  |  |  |  |  | 
Diseño Sísmico por Desempeño
Objetivos Práctica Chilena: ACHISINA - AICE - ICH

## Slide 27
Acceptability Criteria At Global Level | Performance Level | 
 | Immediate Occupancy | Collapse Prevention
Buildings with: | Roof Drift | Roof Drift
Fragil Non-Structural Components | 0.005 | Implicitly considered at component level
Ductile Non-Structural Components | 0.007 | 
Diseño Sísmico por Desempeño
Objetivos Práctica Chilena: ACHISINA - AICE - ICH

## Slide 28
 | Performance Level | 
Acceptability Criteria At Component Level | Immediate Occupancy | Collapse Prevention
Force-Controlled Actions | lFu ≤ fFn Fu from DE | Fu ≤ fFn Fu from MCE
Critical Actions | l =1.5 f = 1.0 | f = 1.0
Non-Critical Actions | l =1.0 f = 1.0 | f = 1.0
Diseño Sísmico por Desempeño
Objetivos Práctica Chilena: ACHISINA - AICE - ICH

## Slide 29
Acceptability Criteria at Component Level Deformation-Controlled Actions |  | Performance Level | 
 |  | Immediate Occupancy | Collapse Prevention
Component | Parameter Type | Parameter Limit | Parameter Limit
Walls (confined concrete) | Concrete compression | ec ≤ 0.008 | ec ≤ 0.015
 | Steel in tension | es ≤ 0.030 | es ≤ 0.050
Concrete Beams | Plastic rotation | θy ≤ 0.010 | θy ≤ 0.020
Concrete Columns | Plastic rotation | θy ≤ 0.005 | θy ≤ 0.025
Steel Beams | Plastic rotation | θy | 6 θy
Steel Columns | Plastic rotation | θy | 6 θy
Diseño Sísmico por Desempeño
Objetivos Práctica Chilena: ACHISINA - AICE - ICH

## Slide 30
Acceptability Criteria at Component Level Deformation-Controlled Actions |  | Performance Level | 
 |  | Immediate Occupancy | Collapse Prevention
Component | Parameter Type | Parameter Limit | Parameter Limit
Walls (confined concrete) | Concrete compression | ec ≤ 0.008 | ec ≤ 0.015
 | Steel in tension | es ≤ 0.030 | es ≤ 0.050
Concrete Beams | Plastic rotation | θy ≤ 0.010 | θy ≤ 0.020
Concrete Columns | Plastic rotation | θy ≤ 0.005 | θy ≤ 0.025
Steel Beams | Plastic rotation | θy | 6 θy
Steel Columns | Plastic rotation | θy | 6 θy
Diseño Sísmico por Desempeño
Objetivos Práctica Chilena: ACHISINA - AICE - ICH

## Slide 31
Bulgaria
Peru
Peru
Ecuador
Ecuador
Chile
Chile
Ejemplos de uso de PBSD

## Slide 32
Comportamiento esencialmente elástico para el DE.
PBD Ejemplos – Costanera Center - Chile

## Slide 33
PBD Ejemplos – Edificio en Iquique - Chile
Comportamiento esencialmente elástico para el DE.

## Slide 34
Resiliencia Sísmica
Afirmación
Los procedimientos del PBSD representan hoy la mejor y mas completa forma de cuantificar daño y desempeño sísmico en edificios.

## Slide 35
Resiliencia Sísmica
Afirmación
Los procedimientos del PBSD representan hoy la mejor y mas completa forma de cuantificar daño y desempeño sísmico en edificios.
El Problema
Su uso solo es factible en proyectos de gran importancia. En el mundo, su uso aun no resulta práctico ni habitual en proyectos de tamaño medio o normales.

## Slide 36
Resiliencia Sísmica
Afirmación
Los procedimientos del PBSD representan hoy la mejor y mas completa forma de cuantificar daño y desempeño sísmico en edificios.
El Problema
Su uso solo es factible en proyectos de gran importancia. En el mundo, su uso aun no resulta práctico ni habitual en proyectos de tamaño medio o normales.
El Desafío
Mientras el PBSD no sea una práctica estándar, ¿como controlar daño en forma eficaz, cuando usemos normas prescriptivas?

## Slide 37
Consistencia: PBSD vs Normas Prescriptivas en Chile
Resiliencia Sísmica

## Slide 38
Como se logra en Chile: NCh433.Of.96 + DS-61 + DS-60
Diseño por resistencia
1985 EQ – Mw 8.0
Control de daño 2010 EQ – Mw 8.8
La norma define dos niveles de sismo de diseño diferentes:
Resiliencia Sísmica
Muros: Ԑc ≤ 0.008
Ԑs ≤ 0.030

## Slide 39
Elastic Spectrum
Displacements
Elastic Spectrum
Pseudo Accelerations
Zone 3
Zone 3
R*=1.0
Different Earthquakes!
1985 EQ – Mw 8.0
2010 EQ – Mw 8.8
Normas Sísmicas Chilenas (Prescriptivas) NCh433.Of.96 + DS-61 + DS60
Análisis modal espectral

## Slide 40
Elastic Spectrum
Displacements
Elastic Spectrum
Pseudo Accelerations
Zone 3
Zone 3
R*=1.0
Sa → used for strength design
du = 1.3 Sde
du → used for damage control
in walls: εc ≤ 0.008
Normas Sísmicas Chilenas (Prescriptivas) NCh433.Of.96 + DS-61 + DS60
Análisis modal espectral

## Slide 41
Elastic Spectrum
Pseudo Accelerations
Zone 3
Reduction Factor R*
Effective Reduction Factor R**
R*=1.0
Normas Sísmicas Chilenas (Prescriptivas) NCh433.Of.96 + DS-61 + DS60
Análisis modal espectral

## Slide 42
Pseudo Accelerations Spectrum
Normas Sísmicas Chilenas (Prescriptivas) NCh433.Of.96 + DS-61 + DS60
Análisis modal espectral

## Slide 43
Normas Sísmicas Chilenas (Prescriptivas) NCh433.Of.96 + DS-61 + DS60
Análisis modal espectral
Displacement Spectrum

## Slide 44
Evaluación of εc y εs en muros para un desplazamiento de techo du
ϕu = demanda de curvatura→ εc y εs
Normas Sísmicas Chilenas (Prescriptivas) NCh433.Of.96 + DS-61 + DS60
Verificación de Desempeño a nivel de Componentes

## Slide 45
Pushover Simplificado?
Comparación: modelos no-lineales
Modelo simplificado en ETABS
Modelo full en Perform3D
Curva de Capacidad Global
Hay ~ buena coincidencia
Comportamiento Local
Primera fluencia en muros
Muros permanecen elásticos
Pushover Simplificado

## Slide 46
Resiliencia
Comentarios Finales

## Slide 47
Resiliencia
Se relaciona con limitar el daño ↔ funcionalidad
Comentarios Finales

## Slide 48
Resiliencia
Se relaciona con limitar el daño ↔ funcionalidad
Evaluar daño requiere de modelos no-lineales
Comentarios Finales

## Slide 49
Resiliencia
Se relaciona con limitar el daño ↔ funcionalidad
Evaluar daño requiere de modelos no-lineales
En la actualidad, el PBD establece los mejores procedimientos para evaluar daño y desempeño
Comentarios Finales

## Slide 50
Resiliencia
Se relaciona con limitar el daño ↔ funcionalidad
Evaluar daño requiere de modelos no-lineales
En la actualidad, el PBD establece los mejores procedimientos para evaluar daño y desempeño
No obstante, el PBD no es aun práctico como aplicación diaria en proyectos normales
Comentarios Finales

## Slide 51
Resiliencia
Se relaciona con limitar el daño ↔ funcionalidad
Evaluar daño requiere de modelos no-lineales
En la actualidad, el PBD establece los mejores procedimientos para evaluar daño y desempeño
No obstante, el PBD no es aun práctico como aplicación diaria en proyectos normales
Como alternativa, cuando se usan normas de tipo prescriptivo, se debe contemplar adicionalmente un procedimiento explícito para evaluar de daño
Comentarios Finales

## Slide 52
Resiliencia
Se relaciona con limitar el daño ↔ funcionalidad
Evaluar daño requiere de modelos no-lineales
En la actualidad, el PBD establece los mejores procedimientos para evaluar daño y desempeño
No obstante, el PBD no es aun práctico como aplicación diaria en proyectos normales
Como alternativa, cuando se usan normas de tipo prescriptivo, se debe contemplar adicionalmente un procedimiento explícito para evaluar de daño
Achisina publicó recientemente una guía para el uso del PBD en Chile.
Comentarios Finales

## Slide 53
Resiliencia: Práctica Chilena
Reduce la demanda de desplazamientos usando alta densidad de muros como sistema de cargas laterales para obtener gran rigidez y redundancia.
Comentarios Finales

## Slide 54
Resiliencia: Práctica Chilena
Reduce la demanda de desplazamientos usando alta densidad de muros como sistema de cargas laterales para obtener gran rigidez y redundancia.
Adopta de dos niveles de sismo de diseño (DE), uno para proveer resistencia (Fuerzas) y otro para control de daño en muros (Desplazamiento lateral)
Comentarios Finales

## Slide 55
Resiliencia: Práctica Chilena
Reduce la demanda de desplazamientos usando alta densidad de muros como sistema de cargas laterales para obtener gran rigidez y redundancia.
Adopta de dos niveles de sismo de diseño (DE), uno para proveer resistencia (Fuerzas) y otro para control de daño en muros (Desplazamiento lateral)
El control de daño estructural en muros se hace limitando las deformaciones unitarias εc y εs
Comentarios Finales

## Slide 56
Resiliencia: Práctica Chilena
Reduce la demanda de desplazamientos usando alta densidad de muros como sistema de cargas laterales para obtener gran rigidez y redundancia.
Adopta de dos niveles de sismo de diseño (DE), uno para proveer resistencia (Fuerzas) y otro para control de daño en muros (Desplazamiento lateral)
El control de daño estructural en muros se hace limitando las deformaciones unitarias εc y εs
Requiere incorporación de elementos de borde confinados para asegurar comportamiento dúctil.
Comentarios Finales

## Slide 57
Resiliencia: Práctica Chilena
Reduce la demanda de desplazamientos usando alta densidad de muros como sistema de cargas laterales para obtener gran rigidez y redundancia.
Adopta de dos niveles de sismo de diseño (DE), uno para proveer resistencia (Fuerzas) y otro para control de daño en muros (Desplazamiento lateral)
El control de daño estructural en muros se hace limitando las deformaciones unitarias εc y εs
Requiere incorporación de elementos de borde confinados para asegurar comportamiento dúctil.
El diseño por capacidad permite evitar fallas por corte. Aun no es obligatorio en Chile.
Comentarios Finales

## Slide 58
Gracias!
Resiliencia Sísmica
Un objetivo de la Ingeniería Estructural Chilena

## Slide 59
Concrete Ratio Index (m3/m2)
Chilean Practice: Impact on structural cost

## Slide 60
Steel Ratio Index (kg/m2)
Chilean Practice: Impact on structural cost

## Slide 61
Source: CTBUH Journal – 2010 Issue II
Structural Steel Weight vs Height of a Tall Building
Structural Steel Quantities (kgf/m2)
Steel Ratio Index (kg/m2)
Chilean Practice: Impact on structural cost